## Slide 1
Systemintegration
& Vernetzung II
PROBEKLAUSUR · PRÜFUNGSVORBEREITUNG
Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Systemintegration und Vernetzung
Zwei Situationsaufgaben · IHK-Format

## Slide 2
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
1
Ablauf des Streams
1
Ausgangssituation vorstellen
Jede Situationsaufgabe beschreibt ein fiktives Vorhaben – CampusTech Smart Building und MobilPlus Nahverkehr.
2
Aufgaben durcharbeiten
Pro Teilaufgabe zeigen wir zuerst die Frage mit Hinweisen und danach die ausgearbeitete Lösung.
3
Punkte & AFB einordnen
Zu jeder Aufgabe schauen wir auf den Anforderungsbereich (AFB I–III) und die Punktlogik.
4
Kahoot zur Festigung
Zum Abschluss festigen wir die besprochenen Inhalte in einem kurzen Quiz.

## Slide 3
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
2
So wird bewertet – die drei Anforderungsbereiche
Punktvergabe pro Lösungselement: AFB I = 1 Punkt · AFB II = 2 Punkte · AFB III = 3 Punkte
AFB I
Reproduktion
1 Punkt / Element
Operatoren
nennen · benennen · identifizieren · aufzählen
Erwartung
Korrekte Fachbegriffe in der geforderten Anzahl. Stichworte genügen, keine Begründung. Nur die ersten n zählen.
AFB II
Reorganisation & Anwendung
2 Punkte / Element
Operatoren
erläutern · erklären · beschreiben · einordnen
Erwartung
Je Element 1–2 erklärende Sätze (Funktion, Zweck, Fallbezug) – mehr als eine reine Nennung.
AFB III
Transfer & Bewertung
3 Punkte / Element
Operatoren
bewerten · beurteilen · begründen · ableiten · entwickeln · empfehlen
Erwartung
Eigenständige, begründete Schlussfolgerung/Empfehlung mit Konsequenz – auf den konkreten Fall bezogen.

## Slide 4
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
3
Themengewichtung & Punktlogik
Die Punktzahl jeder Aufgabe entspricht dem Stundenanteil des Qualifikationsschwerpunkts.
Qualifikationsschwerpunkt | UStd | Anteil | Punkte | Aufgabe
1 · Planung, Konzeptionierung, Integration | 130 | 32,5 % | 33 | Aufgabe 1
2 · Sicherstellung des laufenden Betriebs | 90 | 22,5 % | 22 | Aufgabe 2
3 · Qualitätssicherung und IT-Sicherheit | 90 | 22,5 % | 23 | Aufgabe 3
4 · Organisatorische und rechtliche Vorgaben | 40 | 10 % | 10 | Aufgabe 4
5 · Projektunterstützung und -koordination | 50 | 12,5 % | 12 | Aufgabe 5
Summe | 400 | 100 % | 100 | 5 Aufgaben
Punktlogik
Anzahl geforderter Elemente × AFB-Wert = Teilpunkte
Beispiel „Erläutern Sie sechs Aspekte“
6 Elemente × AFB II (2 P.) = 12 Punkte
Gut zu wissen
Je Situationsaufgabe: 120 Min · 5 Aufgaben · 100 Punkte.
Jede Aufgabe mischt bewusst AFB I, II und III.

## Slide 5
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
34
2
Ausgangssituation
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG
120 Minuten
5 Aufgaben
100 Punkte
Nahverkehr · E-Busse · Telematik · Lademanagement
Die MobilPlus Verkehrsbetriebe AG („MobilPlus“) betreibt den öffentlichen Nahverkehr einer Großstadtregion mit Bussen und Straßenbahnen, mehreren Betriebshöfen und rund 1.800 Mitarbeitenden. Zunehmend werden Elektrobusse eingesetzt, deren Aufladung über ein zentrales Depot-Lademanagement gesteuert wird.
Fahrzeuge, Betriebshöfe und die zentrale Leitstelle sollen durchgängig vernetzt werden, um Fahrzeugtelematik, Echtzeit-Standortdaten und das Lademanagement zentral zu erfassen und zu steuern. Die bestehende IT- und Fahrzeugtechnik ist heterogen gewachsen; die Verfügbarkeit (Betriebsfähigkeit des Fuhrparks) und der Datenschutz (Standort-, Video- und Fahrgastdaten) sind besonders kritisch. MobilPlus hat die NetSys Integration GmbH beauftragt.

## Slide 6
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
35
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG
AUFGABE 1
33 Punkte
3 Teilaufgaben (a, b, c)
Vernetzung & Zielarchitektur
MobilPlus möchte Fahrzeuge, Betriebshöfe und die zentrale Leitstelle durchgängig vernetzen, um Fahrzeugtelematik, Echtzeit-Standortdaten, Fahrgastinformation und das Depot-Lademanagement der Elektrobusse zentral zu erfassen und zu steuern. Sie bereiten Planung und Zielarchitektur vor.
Fahrzeugtelematik, Echtzeit-Standortdaten, Fahrgastinformation und das Depot-Lademanagement

## Slide 7
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
36
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 1
Aufgabe 1 a)
Ist-Analyse
AFB I Nennen
3 × 1 = 3 P.
FRAGE
Nennen Sie drei Informationen, die Sie im Rahmen der Ist-Analyse der bestehenden Fahrzeug- und Betriebshof-IT erheben.
Denk-Hinweis ⟶ Bestandsaufnahme: Fahrzeuge, Kommunikationswege, Backend-Systeme, Ladeinfrastruktur.

## Slide 8
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
37
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 1 a)
Lösung
Ist-Analyse
AFB I · 3 × 1 = 3 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
Fahrzeugtypen und vorhandene Telematik/Bordrechner
Genutzte Kommunikationswege (Mobilfunk, Depot-WLAN)
Betriebshof- und Leitstellensysteme sowie deren Schnittstellen
Ladeinfrastruktur und Lademanagement
Vorhandene Datenbestände und Dokumentation
Gefordert: 3 · hier 5 mögliche Lösungen zur Auswahl
  Bestandsaufnahme: Fahrzeuge, Kommunikationswege, Backend-Systeme, Ladeinfrastruktur.
Punkte-Tipp: AFB I: drei aussagekräftige Stichworte. Ladeinfrastruktur ist das wichtigste bei den E-Bussen
Sidefacts: Telematik = Fahrzeugdaten über Mobilfunk ans Backend; das Lademanagement steuert, welcher Bus wann lädt.

## Slide 9
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
38
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 1
Aufgabe 1 b)
Technische Aspekte der Vernetzung
AFB II Erläutern
6 × 2 = 12 P.
FRAGE
Erläutern Sie sechs technische Aspekte, die bei der Vernetzung von Fahrzeugen, Betriebshöfen und Leitstelle zu berücksichtigen sind.
Denk-Hinweis ⟶ Entlang der Strecke: Fahrzeug → Funk → Backend → Leitstelle.

## Slide 10
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
39
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 1 b)
Lösung
Technische Aspekte der Vernetzung
AFB II · 6 × 2 = 12 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
Gefordert: 6 · hier 8 mögliche Lösungen zur Auswahl
  Denke entlang der Strecke: Fahrzeug → Funk → Backend → Leitstelle.
  Fallbezug: mobile Fahrzeuge = Funklöcher, Roaming, Echtzeit.
Punkte-Tipp: 6×2 = 12 P.: sechs unterschiedliche Aspekte, je kurz erläutert. Nur die ersten sechs zählen.
Sidefacts: ITxPT und VDV-Schnittstellen sind ÖPNV-Standards für interoperable Telematik – sie vermeiden Herstellerbindung.
Mobilfunk-/WLAN-Anbindung der Fahrzeuge
Flächendeckende Abdeckung und unterbrechungsfreies Roaming für die Fahrzeugkommunikation.
Telematik-Protokolle & Schnittstellen
Standardisierte Anbindung (z. B. ITxPT, VDV-Schnittstellen) für Interoperabilität.
Echtzeit-Datenübertragung
Standort-, Anschluss- und Fahrgastinformationen müssen zeitnah vorliegen.
Netzsegmentierung
Trennung von Fahrzeug-, Depot- und Office-Netz zur Begrenzung der Angriffsfläche.
Datenaufbereitung im Backend
Aggregation und Auswertung großer Datenmengen aus der Flotte.
Skalierbarkeit
Wachsende E-Flotte und steigendes Datenaufkommen müssen abgebildet werden.
Informationssicherheit
Verschlüsselung und Authentifizierung der Fahrzeug-Backend-Kommunikation.
Verfügbarkeit / Redundanz
Die Leitstelle muss den Betrieb durchgängig unterstützen.

## Slide 11
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
40
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 1
Aufgabe 1 c)
Zielarchitektur Fuhrpark
AFB III Entwickeln / Begründen
6 × 3 = 18 P.
FRAGE
Entwickeln Sie eine Empfehlung für die Zielarchitektur (zentral, dezentral oder hybrid; Cloud, On-Premise oder hybrid) und begründen Sie diese anhand von sechs Kriterien.
Denk-Hinweis ⟶ Je Kriterium eine begründete Bewertung → Konsequenz. Besonderheit: Offline bei Funklöchern.

## Slide 12
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
41
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 1 c)
Lösung
Zielarchitektur Fuhrpark
AFB III · 6 × 3 = 18 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
  Je Kriterium eine begründete Bewertung → Konsequenz.
  Besonderheit: Offline-Fähigkeit bei Funklöchern (Edge/Puffer).
Punkte-Tipp: 6×3 = 18 P.: sechs begründete Kriterien + klare Empfehlung. Ohne Begründung nur halbe Punkte.
Sidefacts: Edge-Computing im Fahrzeug puffert Daten bei Funkabriss und sendet nach – wichtig für lückenlose Telematik.
Echtzeit / Latenz
Die Leitstelle benötigt aktuelle Daten → leistungsfähiges, gut angebundenes Backend.
Verfügbarkeit
Der Fahrbetrieb muss laufen → Redundanz und ggf. georedundante Auslegung.
Datenschutz / Datenhoheit
Standort- und Videodaten sind sensibel → EU-Region bzw. kontrollierte Haltung.
Skalierbarkeit
Cloud eignet sich für Flottenwachstum und Analyse großer Datenmengen.
Kosten / TCO
Betriebs- und Infrastrukturkosten über den Lebenszyklus abwägen.
Konnektivität / Offline-Fähigkeit
Fahrzeuge müssen bei Funklöchern autark weiterarbeiten (Edge/Puffer).
Empfehlung: Hybrid
Edge-Verarbeitung im Fahrzeug/Depot, zentrales Backend in der Cloud – verbindet Echtzeit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit.
Gefordert: 6 · hier 7 mögliche Lösungen zur Auswahl

## Slide 13
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
42
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG
AUFGABE 2
Ausfallsicherer Betrieb
Die zentrale Leitstelle und das Telematik-Backend müssen den laufenden Betrieb des gesamten Fuhrparks zuverlässig unterstützen. Besonders kritisch ist das Depot-Lademanagement: Fallen die Ladevorgänge aus, stehen am Morgen möglicherweise nicht genügend einsatzbereite Elektrobusse zur Verfügung.
22 Punkte
2 Teilaufgaben (a, b)

## Slide 14
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
43
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 2
Aufgabe 2 a)
Ausfallsicherer Betrieb Leitstelle & Backend
AFB II Erläutern
5 × 2 = 10 P.
FRAGE
Erläutern Sie fünf Maßnahmen für den ausfallsicheren Betrieb der Leitstelle und des Telematik-Backends.
Denk-Hinweis ⟶ Redundanz auf jeder Ebene: Server, Standort, Strom, Anbindung, Daten.

## Slide 15
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
44
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 2 a)
Lösung
Ausfallsicherer Betrieb Leitstelle & Backend
AFB II · 5 × 2 = 10 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
  Redundanz auf jeder Ebene: Server, Standort, Strom, Anbindung, Daten.
Punkte-Tipp: 5×2 = 10 P.: fünf Maßnahmen mit Wirkung. Georedundanz ist der Skalierungs-Bonus.
Sidefacts: Georedundanz = zweiter Standort/Region übernimmt bei Totalausfall des ersten – Schutz auch gegen Rechenzentrumsausfall.
Redundante Server / Failover-Cluster
Die Leitstellen- und Backend-Dienste sind doppelt ausgelegt.
Georedundanz
Verteilung auf mehrere Rechenzentren/Cloud-Regionen erhöht die Ausfallsicherheit.
USV & Notstrom
Sichert den Betrieb der Leitstelle bei Stromausfall.
Redundante Anbindung
Mehrere Mobilfunk-/Netzanbindungen vermeiden Einzelausfälle.
Monitoring & Alarmierung
Frühzeitige Erkennung von Störungen im Backend.
Backup & Wiederherstellung
Regelmäßige, getestete Sicherung der Betriebsdaten.
Gefordert: 5 · hier 6 mögliche Lösungen zur Auswahl
REDUNDANZ

## Slide 16
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
45
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 2
Aufgabe 2 b)
Business-Continuity: Depot-Lademanagement
AFB III Entwickeln / Begründen
4 × 3 = 12 P.
FRAGE
Für den Ausfall des Depot-Lademanagements entwickeln Sie ein Business-Continuity-Konzept. Begründen Sie vier Maßnahmen dieses Konzepts.
Denk-Hinweis ⟶ Kernfrage: Wie fahren morgen die Busse, wenn nachts das Laden ausfällt?

## Slide 17
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
46
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 2 b)
Lösung
Business-Continuity: Depot-Lademanagement
AFB III · 4 × 3 = 12 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
  Kernfrage: Wie fahren morgen die Busse, wenn nachts das Laden ausfällt?
  Mische technisch (Failover, Notladen) und organisatorisch (Reserve).
Punkte-Tipp: 4×3 = 12 P.: je Maßnahme eine Begründung mit Fallbezug (morgendliche Einsatzfähigkeit).
Sidefacts: BCM (Business Continuity Management) sichert die Kernprozesse; bei E-Bussen ist der Kernprozess: genug geladene Fahrzeuge am Morgen.
Manuelles / lokales Notlade-Verfahren
Ladesäulen lassen sich vor Ort ohne zentrale Steuerung betreiben.
Begründung: die Busse werden trotz Ausfall geladen.
Notfall-/Priorisierungs-Ladeplan
Kritische Umläufe zuerst laden.
Begründung: sichert die morgendliche Einsatzfähigkeit der wichtigsten Linien.
Redundante Steuerung / Failover des Lademanagements
Ein zweites System übernimmt.
Begründung: vermeidet den Totalausfall der Ladeprozesse.
Umlaufreserve / Ersatzfahrzeuge
Vorhalten von Reserve- oder Dieselbussen.
Begründung: hält den Fahrbetrieb auch bei unzureichend geladenen Fahrzeugen aufrecht.
Erwartete Lösung – 4 Elemente

## Slide 18
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
47
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG
AUFGABE 3
IT-Sicherheit & Datensicherheit
Die Vernetzung der Fahrzeuge mit dem Backend über Mobilfunk vergrößert die Angriffsfläche. Zugleich werden umfangreiche Standort-, Video- und Fahrgastdaten verarbeitet, deren Sicherheit zu gewährleisten ist.
23 Punkte
3 Teilaufgaben (a, b, c)

## Slide 19
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
48
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 3
Aufgabe 3 a)
Sicherheitsrisiken
AFB I Nennen
5 × 1 = 5 P.
FRAGE
Nennen Sie fünf Sicherheitsrisiken, die durch die Vernetzung der Fahrzeuge mit dem Backend entstehen.
Denk-Hinweis ⟶ Angriffswege der mobilen Flotte: Funk, Bordrechner, OTA-Updates, Ladeinfrastruktur.

## Slide 20
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
49
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 3 a)
Lösung
Sicherheitsrisiken
AFB I · 5 × 1 = 5 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
  Angriffswege der mobilen Flotte: Funk, Bordrechner, OTA-Updates, Ladeinfrastruktur.
Punkte-Tipp: AFB I: fünf Stichworte. OTA-Updates und Bordrechner sind die fahrzeugspezifischen Risiken.
Sidefacts: OTA = Over-the-Air-Update: Software wird per Funk aufgespielt – ohne Signatur ein Einfallstor für manipulierte Firmware.
Angriff über die Mobilfunkschnittstelle des Fahrzeugs
Unverschlüsselte Übertragung von Standort- und Fahrgastdaten
Kompromittierter Bordrechner als Einfallstor ins Backend
Unsichere Over-the-Air-Updates (OTA)
Unbefugter Fernzugriff auf die Ladeinfrastruktur
Denial-of-Service gegen die Leitstelle
Verlust/Diebstahl mobiler Endgeräte mit Zugangsdaten
Gefordert: 5 · hier 7 mögliche Lösungen zur Auswahl

## Slide 21
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
50
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 3
Aufgabe 3 b)
Datensicherheit Standort- & Fahrgastdaten
AFB II Erläutern
3 × 2 = 6 P.
FRAGE
Erläutern Sie drei technische bzw. organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit für die Standort- und Fahrgastdaten.
Denk-Hinweis ⟶ TOM: Verschlüsselung, Zugriff, Datensparsamkeit, Protokollierung.

## Slide 22
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
51
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 3 b)
Lösung
Datensicherheit Standort- & Fahrgastdaten
AFB II · 3 × 2 = 6 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
  TOM: Verschlüsselung, Zugriff, Datensparsamkeit, Protokollierung.
Punkte-Tipp: Drei Maßnahmen, je ein Halbsatz. Pseudonymisierung ist bei Standortdaten der Datenschutz-Bonus.
Sidefacts: Standortdaten sind besonders sensibel (Bewegungsprofile) – Pseudonymisierung und Zweckbindung reduzieren das Risiko erheblich.
Verschlüsselung
Schutz der Standort- und Fahrgastdaten bei Übertragung und Speicherung.
Zugriffskontrolle mit MFA
Rollenbasierte Rechtevergabe für Leitstelle und Backend.
Pseudonymisierung & Zweckbindung
Standortdaten nur zweckgebunden und datenminimierend verarbeiten.
Logging & Monitoring
Nachvollziehbarkeit und Angriffserkennung.
Gefordert: 3 · hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

## Slide 23
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
52
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 3
Aufgabe 3 c)
Risikomindernde Maßnahmen bewerten
AFB III Bewerten / Begründen
4 × 3 = 12 P.
FRAGE
Bewerten Sie vier risikomindernde Sicherheitsmaßnahmen für die vernetzten Fahrzeug- und Backend-Systeme und begründen Sie jeweils.
Denk-Hinweis ⟶ Je Maßnahme Nutzen + Grenze abwägen. Fahrzeugspezifisch: OTA, Bordrechner.

## Slide 24
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
53
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 3 c)
Lösung
Risikomindernde Maßnahmen bewerten
AFB III · 4 × 3 = 12 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
  Je Maßnahme Nutzen + Grenze abwägen.
  Fahrzeugspezifisch: signierte OTA-Updates, Bordrechner-Härtung.
Punkte-Tipp: 4×3 = 12 P.: bewerten = Wirksamkeit + Einschränkung. Nicht nur aufzählen.
Sidefacts: Signierte OTA-Updates: nur mit gültigem Zertifikat signierte Firmware wird akzeptiert – schützt vor manipulierten Updates.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Fahrzeug ↔ Backend
Bewertung: sehr wirksam gegen Abhören und Manipulation der Übertragung.
Netzsegmentierung (Fahrzeug/Depot/Office)
Bewertung: begrenzt die Ausbreitung eines kompromittierten Systems.
Signierte OTA-Updates mit Zertifikaten
Bewertung: verhindert das Einspielen manipulierter Software auf die Bordrechner.
Anomalie-Monitoring / IDS im Backend
Bewertung: erkennt Angriffe früh, erfordert jedoch Auswertung.
Härtung der Bordrechner
Bewertung: reduziert die Angriffsfläche der Fahrzeugsysteme.
Gefordert: 4 · hier 5 mögliche Lösungen zur Auswahl

## Slide 25
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
54
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG
AUFGABE 4
Rechtliche Vorgaben & Nachweis
Bei der Verarbeitung von Standort-, Video- und Fahrgastdaten sowie im Betrieb sind organisatorische und rechtliche Vorgaben einzuhalten.
10 Punkte
2 Teilaufgaben (a, b)

## Slide 26
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
55
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 4
Aufgabe 4 a)
Rechtliche Anforderungen
AFB II Erläutern
2 × 2 = 4 P.
FRAGE
Erläutern Sie zwei rechtliche bzw. regulatorische Anforderungen, die für MobilPlus relevant sind.
Denk-Hinweis ⟶ Datenschutz (DSGVO) + Arbeitsrecht (Telematik überwacht Fahrpersonal).

## Slide 27
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
56
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 4 a)
Lösung
Rechtliche Anforderungen
AFB II · 2 × 2 = 4 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
  Datenschutz (DSGVO) + Arbeitsrecht (Telematik überwacht Fahrpersonal).
Punkte-Tipp: Zwei Anforderungen, je mit Erläuterung. Telematik = Verhaltenskontrolle → Betriebsrat.
Sidefacts: Ortungssysteme im Fahrbetrieb sind ein Paradebeispiel für mitbestimmungspflichtige Überwachungstechnik (§ 87 BetrVG).
DSGVO
Standort-, Video- und Fahrgastdaten sind personenbezogen: Zweckbindung, Löschfristen und ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung.
Mitbestimmung / Betriebsvereinbarung
Die Telematik ermöglicht potenziell Leistungs- und Verhaltenskontrolle des Fahrpersonals und erfordert die Beteiligung des Betriebsrats.
Erwartete Lösung – 2 Elemente

## Slide 28
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
57
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 4
Aufgabe 4 b)
Nachweis der Compliance
AFB III Beurteilen / Begründen
2 × 3 = 6 P.
FRAGE
Beurteilen Sie zwei Maßnahmen zur Nachweisführung der Compliance und begründen Sie deren Eignung.
Denk-Hinweis ⟶ Nachweis = dokumentieren (DSFA/Verzeichnis) + regeln/prüfen (Betriebsvereinbarung/Audits).

## Slide 29
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
58
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 4 b)
Lösung
Nachweis der Compliance
AFB III · 2 × 3 = 6 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
  Nachweis = dokumentieren (DSFA/Verzeichnis) + regeln/prüfen (Betriebsvereinbarung/Audits).
Punkte-Tipp: 2×3 = 6 P.: je Maßnahme Eignung begründen (Rechenschaftspflicht, Mitbestimmung).
Sidefacts: Bei umfangreicher Standortdatenverarbeitung ist eine DSFA (Art. 35 DSGVO) faktisch Pflicht – sie ist zugleich der Compliance-Nachweis.
Datenschutz-Folgenabschätzung & Verfahrensverzeichnis
Beurteilt: erfüllen die Rechenschaftspflicht bei der umfangreichen Verarbeitung von Standortdaten.
Betriebsvereinbarung & regelmäßige Audits
Beurteilt: schaffen Mitbestimmungs- und Compliance-Nachweis und regeln die zulässige Datennutzung.
Erwartete Lösung – 2 Elemente

## Slide 30
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
59
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG
AUFGABE 5
Dokumentation & Roll-out
Sie unterstützen den Projektleiter bei Dokumentation, Kundenberatung und Roll-out.
12 Punkte
2 Teilaufgaben (a, b)

## Slide 31
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
60
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 5
Aufgabe 5 a)
Dokumentation & Kundenberatung
AFB II Erläutern
3 × 2 = 6 P.
FRAGE
Erläutern Sie drei Aspekte der projektbegleitenden Dokumentation und Kundenberatung.
Denk-Hinweis ⟶ Zwei Ebenen: Projektdoku (PM-Handbuch) und Betriebsdoku – plus laufende Abstimmung.

## Slide 32
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
61
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 5 a)
Lösung
Dokumentation & Kundenberatung
AFB II · 3 × 2 = 6 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
Erwartete Lösung – 3 Elemente
  Zwei Ebenen: Projektdoku (PM-Handbuch) und Betriebsdoku – plus laufende Abstimmung.
Punkte-Tipp: Drei Aspekte, je mit Zielgruppe (Leitstelle, Werkstatt, Fahrpersonal).
Sidefacts: Empfängerorientierte Doku: die Leitstelle braucht andere Unterlagen als das Fahrpersonal – ein Dokument passt nicht für alle.
PM-Handbuch & Statusberichte
Einheitliche, empfängerorientierte projektbegleitende Dokumentation.
Betriebs- & Anwenderdokumentation
Für Leitstelle, Werkstatt und Fahrpersonal.
Regelmäßige Kundenberatung & Abstimmung
Mit Fahrbetrieb, Werkstatt und Datenschutz zur Anforderungsklärung und Feedback.

## Slide 33
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
62
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 5
Aufgabe 5 b)
Schulung & Roll-out
AFB III Ableiten / Begründen
2 × 3 = 6 P.
FRAGE
Leiten Sie zwei Schulungs- bzw. Roll-out-Maßnahmen für das Fahr- und Leitstellenpersonal ab und begründen Sie diese.
Denk-Hinweis ⟶ Zwei Zielgruppen rollenspezifisch schulen + schrittweise ausrollen.

## Slide 34
Probeklausur · Systemintegration und Vernetzung II
63
MobilPlus Verkehrsbetriebe AG · Aufgabe 5 b)
Lösung
Schulung & Roll-out
AFB III · 2 × 3 = 6 P.
WIE KOMMEN WIR DRAUF?
  Zwei Zielgruppen rollenspezifisch schulen + schrittweise ausrollen.
Punkte-Tipp: 2×3 = 6 P.: je Maßnahme eine Begründung (sichere Bedienung, Akzeptanz).
Sidefacts: Rollenspezifisch heißt: Fahrpersonal lernt das Bordsystem, Leitstelle die Leitsoftware – zielgerichtet statt Gießkanne.
Rollenspezifische Schulung + Handreichungen
Leitstellenpersonal an der neuen Software, Fahrpersonal am Bordsystem.
Begründung: sichert die korrekte und sichere Bedienung.
Begleiteter Pilot-/Wellen-Roll-out mit Hypercare
Schrittweise Einführung mit Hotline.
Begründung: Risiken werden früh erkannt und die Akzeptanz steigt.
Erwartete Lösung – 2 Elemente

## Slide 35
Kahoot – Finale!
Viel Erfolg bei der Prüfung. · CLOUDHELDEN.ORG